УСИЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛА

МЕТАКОМ

MKV-AMP

ПАСПОРТ

инструкция по установке и эксплуатации

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки вызова, имеющие встроенную видеокамеру, формируют на выходе стандартный видеосиг-нал, рассчитанный на подключение одного видеовхода с со-противлением 75 Ом. Для подключения абонентских видео-мониторов к этой пинии (назовем ее магистралью) предназ-начены разветвители видеосигнала METAKOM МКV-D4. Каж-дый разветвитель позволяет подключить до четырех мониторов, представляя собой относительна небольшую нагрузку для магистрали. Однако, при большом количестве разветви-телей (в домах большой этажности) и при большой протяжен-ность магистрали уровень видеосигнала уменьшается. Это проявляется в снижении контрастности и появлении «снега» на изображении.

Усилитель видеосигнала METAKOM MKV-AMP (далее - усилитель) предназначен для усиления видеосигнала в маги-стральной линии передачи для компенсации затухания, выз-ванного большим количеством подключенных разветвителей или большой протяженностью линии передачи.

Усилитель может быть подключен как в разрыв магист-рали между разветвителями видеосигнала (см. рис.1), так на любом другом участке магистрали. После установки и подключения отрегулируйте коэффициент усиления подстро-ечным резистором с правой стороны корпуса усилителя.

Усилитель имеет неразборный пластмассовый корпус. Крепление усилителя в месте установки может быть выпол-нено с помощью двустороннего скотча

Рис. 1 Пример подключения видеоусилителя в разрыв магистрали между двумя разветвителями МЕТАКОМ MKV-D4

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон усиления сигнала по амплитуде, dB, не менее | -1…+6 |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 ± 10% |
| Допустимый диапазон рабочих температур | -30…+40 |
| Допустимая влажность при +35°C, % не более | 95,00% |
| Габаритные размеры усилителя, мм | 28,5 х 53 х 23 |

3. КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Усилитель видеосигнала МЕТАКОМ MKV-AMP ……..1 шт.

- Паспорт……………………………………….......................1 шт.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие усилителя видеосигнала МЕТАКОМ MKV-AMP  требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации усилителя – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск ул. Делегатская, д.68

ООО “ Метаком-плюс”

тел/факс: (4832) 68-28-26

тел: (4832) 68-28-26, 68-28-24

http://www.metakom-plus.ru

e-mail: os@metakom-plus.ru

# Text boxes

Товар сертифицирован