ПАСПОРТ

ВИДЕОКОММУТАТОРЫ СЕТЕВЫЕ

МЕТАКОМ MKV-CVN2 версия 2,

МЕТАКОМ MKV-CVN4 версия 2.

Инструкция по эксплуатации

МЕТАКОМ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокоммутаторы сетевые МЕТАКОМ MKV-CVN2 версия 2, MKV-CVN4 версия 2 (далее  видеокоммутатор) предназначены для коммутации видеосигнала в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для функционального расширения системы «калитка-подъезд» и рассчитаны на подключение к домофонной сети.   МЕТАКОМ MKV-CVN2 позволяет осуществить коммутацию видеосигнала от 2 сетевых блоков вызова МК2012-VN (или других совместимых производства МЕТАКОМ) к одной подъездной видеолинии. МЕТАКОМ MKV-CVN4 позволяет осуществить коммутацию видеосигнала от 4 сетевых блоков вызова МК2012-VN (или других совместимых производства МЕТАКОМ) к одной подъездной видеолинии. Видеокоммутатор МЕТАКОМ MKV-CVN2 отличается от  МЕТАКОМ MKV-CVN4 отсутствием цифровых линий А3 В3, А4 В4 и входов VID3, VID4.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

В дежурном режиме подъездная видеолиния подключена к видеосигналу  подъездного блока вызова.

При вызове абонента с любого сетевого блока вызова установленного на «калитке» видеокоммутатор подключает соответствующую видеолинию от «калиточного» блока вызова к подъездной видеолиниии. После окончания сеанса разговора подъездная видеолиния подключается к видеосигналу  подъездного блока вызова.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ   ВИДЕОКОММУТАТОРА

Выходы блоков вызова подключаются к соответствующим входам  видеокоммутатора т. е. А В первого  калиточного блока вызова к А1 В1 видеокоммутатора, А В второго калиточного блока вызова к А2 В2 видеокоммутатора, и т д. GND блока вызова - GND видеокоммутатора, VID первого блока вызова - VID1 видеокоммутатора,  VID второго блока вызова - VID2 видеокоммутатора и т. д.

От подъездного блока вызова вывод GND подключается к выводу GND видеокоммутатора. Вывод VID подъездного блока вызова подключается к выводу VID IN видеокоммутатора. Вывод DATA подъездного блока вызова подключается к выводу DT IN видеокоммутатора. К выводам   VID Out, GND видеокоммутатора подключается подъездная видеолиния.

Питание видеокоммутатора должно осуществляться от напряжения 15...18В подаваемого на вход +U, GND.

Обозначение выходов  видеокоммутатора приведено на рис. 1. Схема подключения видеокоммутатора представлена на рис. 2.

Рис 1.  Обозначение выходов и перемычек видеокоммутатора.

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ   ВИДЕОКОММУТАТОРА

Для осуществления работы видеокоммутатора необходимо настроить его сетевой номер в соответствии с монтажной схемой оборудования.  Сетевой номер задаётся с помощью пяти DIP переключателей J1, J2, J3, J4, J5, расположенных около клеммных колодок. Сетевой номер видеокоммутатора рассчитывается по формуле:

A = J1*1+J2*2+J3*4+J4*8+J5*16, где JN=1 если соответствующая перемычка замкнута и JN=0 если разомкнута. Минимальный номер 1, максимальный 31.

Для проверки коммутации видеоканалов видеокоммутатор имеет тестовый режим. Вход в режим тестирования осуществляется замыканием  перемычки М2 при отключенном питании видеокоммутатора. При включении питания произойдёт вход в режим тестирования. Выход осуществляется снятием перемычки.

В режиме тестирования происходит поочерёдная коммутация входных видеолиний VID1, VID2, VID3, VID4 ( VID1, VID2 для МЕТАКОМ MKV-CVN2)  на выход  VID Out.

Рис.2. Подключение  видеокоммутатора.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Видеокоммутатор сетевой МЕТАКОМ MKV-CVN4 версия 2 (MKV-CVN2 версия 2) | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Крепеж | 1 комплект |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие видеокоммутатора сетевого МЕТАКОМ  MKV-CVN4 версия 2 (MKV-CVN2 версия 2) требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеокоммутатор сетевой МЕТАКОМ

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

ООО "Метаком"

Тел./факс: 	(4832) 68-28-26,

тел.:	8-800-250-33-97.

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru

# Text boxes

 MKV-CVN2 версия 2

 MKV-CVN4 версия 2

Товар сертифицирован