РАЗВЕТВИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛА

МЕТАКОМ МКV-D4

ПАСПОРТ

1.Назначение.

Разветвитель видеосигнала МЕТАКОМ MKV-D4 предназначен для распределения видеосигнала от одного источника нескольким потребителям на расстояние до 30м, т. е. для подключения абонентских видеомониторов к магистральной линии стандартного видеосигнала в составе домофонных систем МЕТАКОМ.

2. Основные технические характеристики.

| Напряжение питания постоянного тока, В | 15...18 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток не более, мА | 4 |
| Количество видеовыходов | 4 |
| Длина видеолинии, м, не более | 30 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | -30…+40 |
| Относительная влажность воздуха не более (при 350С) | 95 |
| Масса изделия не более, кг | 0,1 |
| Габаритные размеры не более, мм | 56х64х24 |

3. Отличительный особенности.

- наличие сквозного видеовыхода;

- возможноть установки входного сопротивления (75 Ом — высокое);

- защита от неправильного подключения (переполюсовки) напряжения питания.

4. Подключение разветвителя.

Схема подключения разветвителя представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема подключения разветвителя МЕТАКОМ MKV-D4.

Установка входного сопротивления осуществляется следующим образом: перемычка замкнута — 75 Ом, перемычка разомкнута — высокое. На последнем  разветвителе  видеосигнала должна быть замкнута перемычка 75 Ом.

5. Комплектность прибора.

| 1. | Разветвитель видеосигнала | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт | 1 шт. |
| 3. | Комплект крепежа | 1 шт. |

6. Транспортирование и хранение.

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб кораблей и судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В качестве транспортной тары используют ящики дощатые, групповую и другую тару, обеспечивающую сохранность груза при транспортировании.

Изделия должны храниться только в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие разветвителя видеосигнала МЕТАКОМ MKV-D4 требованиям МТКМ.460830.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком"
тел./факс: (4832) 68-28-26

Тел. 8-800-250-33-97

http:// www.metakom.ru      E-mail: os@metakom.ru

Товар сертифицирован