ИНДИКАТОР ВЫЗОВА

MKT-CF1

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Индикатор вызова МЕТАКОМ MKT-CF1 (далее – индикатор) предназначен для установки в квартирах абонентов с пониженным слухом или в сильно зашумленных помещениях, где сигнал вызова домофона может быть не услышан.

Индикатор подключается к плате электроники любой координатной трубки, имеющей светодиодный сигнализатор вызывного сигнала (МЕТАКОМ ТКП-10М, ТКП-12М и др.).

Индикатор имеет неразборный пластмассовый корпус и представляет собой твердотельное реле с оптической изоляцией от напряжения сети 220В и позволяет управлять нагрузкой (лампой накаливания) мощностью до 150Вт. Если требуется включать несколько ламп, они могут быть подключены параллельно, а их суммарная мощность не должна превышать 150Вт.

Включение нагрузки происходит в моменты перехода переменного сетевого напряжения через нуль. Поэтому срок службы ламп накаливания, подключенных к индикатору, значительно увеличивается.

При поступлении вызова от домофона лампа кратковременно включается (или мигает - это зависит от характера сигнала, формируемого вызывной панелью домофона).

Крепление индикатора в месте установки может быть выполнено с помощью двустороннего скотча.

### 2. ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие индикатора вызова МЕТАКОМ МКT-CF1 требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Адрес предприятия – изготовителя:

Россия, 241024,   г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком-плюс"

| тел./факс: (4832) 68-28-26 тел. (4832) 68-28-25, 68-28-24 | http://www.metakom-plus.ru E-mail: os@metakom-plus.ru |
| --- | --- |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Прочность электрической изоляции входной цепи от электроосветительной сети, VRMS (VPK), не менее | 5300 (7500) |
| --- | --- |
| Мощность нагрузки, Вт, не более | 150 |
| Режим работы | кратковременный |
| Допустимый диапазон рабочих температур, °C | -20…+45 |
| Допустимая влажность при +35°C, % не более | 93% |
| Габаритные размеры индикатора без проводов, мм | 28.5 x 53 x 23 |

### 4. ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Индикатор вызова MKT-CF1 ….. 1шт. |
| --- | --- |
| 2. | Паспорт …………………………… 1шт. |

ВНИМАНИЕ! Индикатор не разбирать! Прокладка электропроводки и подключение индикатора должно выполняться квалифицированным персоналом. Используйте индикатор только по прямому назначению. Не допускается продолжительный режим работы, превышение максимально допустимой мощности нагрузки, использование нагрузок, отличных от ламп накаливания.

http://www.metakom-plus.ru

E-mail: os@metakom-plus.ru

# Text boxes

Товар сертифицирован