Коммутатор

МЕТАКОМ MK-GSM вер.2

ПАСПОРТ

инструкция по эксплуатации

Содержание

1  НАЗНАЧЕНИЕ	2

2  ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ	2

3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	3

4  ПРИНЦИП РАБОТЫ	4

5  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	7

6  КОНФИГУРИРОВАНИЕ GSM-КОММУТАТОРА С ПОМОЩЬЮ SMS-СООБЩЕНИЙ	9

6.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.		9

6.2  ОПИСАНИЕ КОМАНД.		10

7  ОНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	15

8  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	16

9  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

10  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	16

Коммутатор

МЕТАКОМ MK-GSM вер.2

# НАЗНАЧЕНИЕ

Коммутатор МЕТАКОМ MK-GSM вер.2 (далее GSM-коммутатор) предназначен для связи с абонентами через сотовую сеть стандарта GSM - переадресации вызова с домофона на мобильный телефон, а также дистанционного открывания двери с мобильного телефона абонента.

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Работа в составе домофонной системы МЕТАКОМ на базе блока вызова МК-2018. Устройство подключается к общей линии связи RS-485 блока вызова с координатными коммутаторами. Возможно использование вне состава домофона, только для дистанционного открывания дверей (дискретные выходы OPN1, OPN2).

- Переадресация вызова с блока вызова домофона на мобильный телефон абонента после заданного числа сигналов вызова, посылаемых на абонентское устройство (трубка абонента, видеомонитор).

- Возможность открывания двери посетителю с мобильного телефона (посредством  DTMF-сигнала) при установленной связи с абонентом. Управление дополнительным слаботочным выходом блока вызова МК2018 (в случае если данная функция активирована на блоке вызова).

- Дистанционное открывание двери подъезда с мобильного телефона абонента посредством звонка на телефонный номер GSM-коммутатора. Поддержка дополнительной двери (выбор открываемой двери посредством DTMF-сигналов).

- Широкие возможности администрирования (конфигурирования коммутатора) с помощью программного обеспеспечения для Windows, а также SMS-сообщений от администратора и абонентов. Имеется функция отправки коммутатором ответного SMS-сообщения с отчётом о выполненных настройках. Возможность просмотра текущих настроек.

- Возможность добавления, удаления, изменения, поиска телефонных номеров абонентов посредством SMS-сообщения администратором. Номера абонентов хранятся в памяти GSM-коммутатора.

- Возможность присвоения абоненту нескольких телефонных номеров (основной+дополнительные). Переадресация происходит только на основной номер абонента, открывание дверей возможно при звонке на GSM-коммутатор с любого из этих номеров.

- Телефонный номер администратора также может использоваться как основной или дополнительный номер абонента домофона.

- Функция пересылки SMS-сообщений администратору с заданного номера (адреса). Можно настроить на пересылку сообщений от GSM-оператора (остаток баланса и т.п.).

- Дополнительная защита от несанкционированного изменения настроек при помощи PIN-кода.

- Возможность глобальной блокировки открывания дверей или переадресации.

- Возможность настройки громкости аудиосвязи (микрофон, динамик).

- Светодиодная индикация наличия сети, качества сигнала, готовности работы устройства.

- Обновление программного обеспечения GSM-коммутатора пользователями с помошью SD-карты (подерживаются microSD-карты (SD, SDHC) емкостью до 32Гб).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Поддерживаемые частотные диапазоны, MГц | 850/900/1800/1900 |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 13...20* постоянного тока |
| Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА, не более | 80 |
| Пиковый ток потребления в момент поиска сети или установлении связи при вызове абонента, мА (зависит от качества связи) | 400 |
| Нагрузочная способность выходов открывания дверей (OPN1, OPN2), мА, не более | 1000 |
| Диапазон рабочих температур | -30…+40°C |
| Максимальное количество обслуживаемых абонентов | 2000 |
| Максимальное количество телефонных номеров на одного абонента (основной + дополнительные) | 15 |
| Диапазон номеров обслуживаемых абонентов | 1...9999 |
| Формат SIM-карты | microSIM |

* 8...20В при отсутствии подключения к блоку вызова по линиям A,B и LINE.

# ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Переадресация звонков на мобильный телефон абонента.

GSM-коммутатор  подключается к линии RS-485 координатных коммутаторов блока вызова МК-2018. При вызове абонента блок вызова посылает звуковые сигналы на абонентское устройство. Если абонент не отвечает, то после заданного числа сигналов блок вызова перенаправляет вызов на коммутатор MK-GSM. При установлении связи с абонентом (абонент снял трубку на телефоне) происходит автоматическое включение аудиосвязи домофона, на блоке вызова отображается надпись “SAY”. Если связь с абонентом не была установлена, то по истечении заданного количества сигналов вызов сбрасывается.  По истечении времени разговора также происходит сброс. Количество сигналов вызова и время разговора задаётся настройками блока вызова. При ошибке соединения (отсутствие сети, ошибка вызова абонента, отсутствие абонента в памяти GSM-коммутатора и т.п.) происходит сброс, на блоке вызова выводится надпись “Err”. Функцию переадресации можно отключить глобально или с помощью настроек по умолчанию, а также индивидуальных настроек абонента, при этом глобальные настройки имеют преимущество.

- Открывание двери при установленной связи с абонентом.

При установленной связи следует нажать "1" или "2" (в зависимости какой из выходов OPN1, OPN2 задействован) на клавиатуре телефона. Произойдёт открытие двери (если соответствующая функция включена в настройках коммутатора).

- Дистанционное открывание двери подъезда абонентом.

Абонент производит исходящий вызов на номер GSM-коммутатора. Для открывания двери следует дождаться установления связи с GSM-коммутатором (включения режима разговора), затем нажать кнопку на цифровой клавиатуре телефона  ("1" или "2"), после чего вызов автоматически сбрасывается. Если настройками разрешена только одна дверь (основная либо дополнительная), то открытие происходит автоматически, при этом вызов сбрасывается GSM-коммутатором без установления связи (за исключением звонка на GSM-коммутатор с номера администратора, в этом случае всегда доступно управление обоими выходами OPN1, OPN2). Также можно задать индивидуальные настройки для конкретного абонента. При этом глобальные настройки имеют преимущество (выключенную в глобальных настройках дверь невозможно открыть вне зависимости от индивидуальных настроек или настроек). При открывании соответствующий выход замыкается на линию GND. Время замкнутого состояния - 0.5с.

- Формат записи телефонных номеров в GSM-коммутатор:

Номера записываются в международном формате (символ “+” - код страны - код региона - номер). Переадресация вызова с домофона происходит на основной номер абонента. Первый добавляемый номер дла заданного абонента автоматически назначается основным. Открывание двери при звонке с мобильного телефона на GSM-коммутатор возможно как с основного номера, так и с дополнительных. Номер администратора также может использоваться аналогично номеру абонента, при этом его можно установить как основной, либо как дополнительный номер абонента.

Номер администратора должен быть заранее записан в память GSM-коммутатора с помощью персонального компьютера и установленного на нем программного обеспечения производства МЕТАКОМ.

- Администрирование (конфигурирование) коммутатора.

Производится посредством программного обеспечения, установленного на персональном компьютере, а таже SMS-сообщений	 от администратора. С помощью данной функции можно добавлять, удалять и редактировать номера абонентов, вводить индивидуальные настройки, производить поиск номеров в памяти GSM-коммутатора, просмотр текущих настроек и т.п.

- Пользовательские SMS-команды.

Абоненты также могут посредством SMS-команды с основного номера самостоятельно включать/отключать переадресацию вызова на свой телефон, а также сменить основной номер для переадресации (новый номер должен быть предварительно записан в память GSM-коммутатора). Функция работает также и для администратора, если он является абонентом домофона  (пароль администратора набирать не следует).

Администратор может глобально запретить/разрешить пользовательские SMS-команды.

- Пересылка SMS-сообщения администратору с заданного номера (адреса).

Номер или адрес отправителя (например, оператора) записывается в память GSM-коммутатора. Входящие сообщения с заданного адреса будут пересылаться администратору. 	Для включения данной функции в настройках следует прописать адрес отправителя сообщения.

- Смена (сброс) настроек коммутатора в случае утери пароля администратора.

Для активации данной функции следует замкнуть перемычку J1 на плате коммутатора. Далее производится настройка GSM-коммутатора с персонального компьютера в обычном режиме, при этом  PIN-код игнорируется (в поле PIN-кода вводится любой PIN-код).

Конфигурирование GSM-коммутатора с помощью SMS-команд в этом режиме может осуществляться только с телефона администратора (например смена PIN-кода при его утере).

В данном режиме все функции кроме администрирования коммутатора отключены. 	Возврат коммутатора в обычный режим осуществляется снятием перемычки J1.

- Светодиодная индикация режимов работы.

Предназначена для визуального контроля работы коммутатора. Режимы индикации представлены в таблице1.

Таблица 1

| HL1 | HL2 |  |
| --- | --- | --- |
| - | Горит постоянно | Обновление программного обеспечения GSM-коммутатора |
| - | Группа вспышек с паузой 2с | Индикация ошибки инициализации (см. таблицу 2). |
| - | Медленно мигает | Начальная инициализация GSM-коммутатора или замкнута перемычка J1 (root-mode) |
| Короткие вспышки с периодом 0.8с | Медленно мигает | Инициализация GSM-коммутатора, Отсутствие SIM-карты, PIN-код SIM-карты неверный |
| Вспышки с периодом 2с | Медленно мигает | Слабый уровень сигнала GSM-сети |
| -//- | Не горит | К работе готов, уровень сигнала в норме |
| -//- | Быстро мигает | GSM-коммутатор занят (вызов абонента, установление связи, обработка SMS-сообщения) |

Таблица 2

| Количество вспышек HL2 | Ошибка |
| --- | --- |
| 1 | Ошибка обновления программного обеспечения GSM-коммутатора |
| 2 | Ошибка версии программного обеспечения |
| 3, 4 | Ошибка инициализации памяти GSM-коммутатора |
| 5, 6 | Ошибка инициализации GSM-коммутатора |

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Рекомендуется следующая последовательность действий:

- Внимательно изучите настоящую инструкцию и схему соединения блоков. Подключите GSM-коммутатор согласно схеме подключения (рис. 1). Сечения проводов, соединяющих блок питания с коммутатором, должно быть не менее 0,35мм2 (КСПВ 2х0,64 или ШВВП 2х0,5), остальных – не менее 0,12мм2.  Подключение цифровой линии (A,B) производится кабелем типа UTP, для подключения аудиолинии (LIN, GND) допускается задействование свободных проводников кабеля. Для уменьшения влияния внешних воздействий рекомендуется применять экранированный кабель. В начале и конце линии A, B  может потребоваться установка резисторов сопротивлением 120 Ом.

- Проверьте правильность соединений.

- Вставьте SIM-карту. Для установки и извлечения SIM-карты следует нажать на неё до упора.

Для обеспечения стабильной работы устройства необходимо следить за балансом SIM-карты и своевременно его пополнять.

- Включите питание. По окончании загрузки GSM-коммутатора светодиод HL2 должен погаснуть, HL1 - мигать (короткие вспышки через 2с).

Внимание! Запрещается включать коммутатор без антенны.

Перемычка J1 в рабочем режиме должна быть снята.

- Далее следует произвести конфигурирование  GSM-коммутатора.

Рис. 1. Схема подключения.

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ GSM-КОММУТАТОРА С ПОМОЩЬЮ SMS-СООБЩЕНИЙ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Формат конфигурационной SMS:

[<pin>;]<command>  <param1>  <param_n>, где

pin		- PIN-код администратора;

command 	- имя команды (см. табл. 3);

param 	- параметры команды (если применимо).

Команда и параметры разделяются символом пробела. В квадратных скобках [] указаны необязательные параметры.

При замкнутой перемычке J1 pin-код можно не вводить (root-mode).

Пример:

123;add 1 +1234567890 - добавить абонента с номером 1 и назначить основной номер телефона +1234567890 или добавить дополнительный номер телефона +1234567890 для абонента 1.

Сообщение набирается латиницей. Допустимые варианты написания текста (команд, параметров):

Add

ADD

add

Отчёт о выполненных настройках. Передаётся в ответном SMS. В общем виде сообщение выглядит следующим образом:

command:ok //настройка записана успешно;

command:pass err //ошибка (недопустимые параметры, ошибка записи и т.д.).

Максимальная длина номера телефона - 16 символов (включая символ '+').

Список конфигурационных команд. Представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Команда | Описание | Заводское значение |
| --- | --- | --- |
| add | добавить абонента и основной номер или дополнительный номер к существующему абоненту | - |
| del | удалить номер телефона или абонента | - |
| delall | удалить всех абонентов | - |
| main (*) | назначить основной номер телефона для абонента | - |
| main? | отобразить основной номер телефона для абонента | - |
| abon | установить разрешения для абонента | все разрешено |
| abon? | отобразить разрешения для абонента | - |
| admin | установить глобальные разрешения для ВСЕХ абонентов | все разрешено |
| admin? | отобразить глобальные разрешения для ВСЕХ абонентов | - |
| pass | установить pin-код администратора | 123 |
| adminph | изменить номер администратора | - |
| adminra | установить адрес переадрессации для администратора | - |
| admindel | удалить номер администратора и сбросить pin-код администратора на значение по умолчанию | - |
| phone? | проверить записан ли номер телефона в GSM-коммутатор | - |
| pause (*) | приостановить переадресацию для абонента | - |
| resume (*) | возобновить переадресацию для абонента | - |
| din | установить уровень динамика GSM-коммутатора | 100 |
| din? | отобразить уровень динамика GSM-коммутатора | - |
| mic | установить уровень микрофона GSM-коммутатора | 15 |
| mic? | отобразить уровень микрофона GSM-коммутатора | - |

(*) - команды, которые могут отправлять абоненты самостоятельно если это разрешено администратором.

## ОПИСАНИЕ КОМАНД.

### add  aaaa  +nnnnnnnnnnn  [-1]  [-2]  [d]

aaaa 			- номер абонента;

+nnnnnnnnnnn	- номер телефона;

-1				- запрет управления выходом OPN1;

-2				- запрет управления выходом OPN2;

d				- запрет переадресации для абонента.

Команда имеет 2 варианта:

1. Добавляет нового абонента с номером аааа и основным телефоном +nnnnnnnnnnn. В этом случае могут быть указаны дополнительные параметры для абонента:

-1 	- запретить управление выходом OPN1;

-2 	- запретить управление выходом OPN2;

d		- запретить переадресацию.

Если дополнительные параметры не указаны, управление обоими выходами и переадресация разрешены.

2. Добавляет дополнительный номер телефона +nnnnnnnnnnn для СУЩЕСТВУЮЩЕГО абонента аааа. Если абонент с указанным номером не записан, GSM-коммутатор вернет ошибку. Дополнительные параметры не указываются.

Пример: add 1 +1234567890 -2 - добавляет абонента с номером 1 и основным номером телефона +1234567890, управление выходом OPN2 запрещено.

### del  aaaa  [+nnnnnnnnnnn]

aaaa			- номер абонента;

+nnnnnnnnnnn	- номер телефона.

Удалить номер телефона +nnnnnnnnnnn для абонента аааа.

Если удаляется последний номер телефона или номер телефона не указан, абонент аааа  удаляется из памяти GSM-коммутатора.

Если указанный номер телефона является основным, то после выполнения команды основной номер для данного абонента не определен. Необходимо задать его при помощи команды main.

Пример: del 1 - удаляет абонента с номером 1;

del 1 +1234567890 - удаляет телефон +1234567890 для абонента с номером 1, если это был последний номер телефона для данного абонента, то будет удален и абонент с номером 1.

### delall

Удалить всех абонентов из памяти GSM-коммутатора.

### main  aaaa  +nnnnnnnnnnn

aaaa			- номер абонента;

+nnnnnnnnnnn	- номер телефона.

Назначить СУЩЕСТВУЮЩИЙ номер телефона +nnnnnnnnnnn основным для абонента аааа.

Пример: main 1 +1234567890 - установить номер телефона +1234567890 основным для абонента номер 1.

### main? aaaa

аааа - номер абонента.

Вывести текущий основной номер для абонента номер аааа.

### abon  aaaa  [-(+)1]  [-(+)2]  [d(e)]

аааа 	- номер абонента;

-(+)1	- запретить(разрешить) управление выходом OPN1;

-(+)2	- запретить(разрешить) управление выходом OPN2;

d(e)	- запретить(разрешить) переадресацию.

Устанавливает параметры для абонента с номером аааа.

Пример: abon 1 -1 d - запретить переадресацию и управление выходом OPN1 для абонента с номером 1.

### abon?  aaaa

аааа - номер абонента.

Отобразить настройки для абонента с номером аааа.

Пример: abon? 1 - отобразить текущие параметры для абонента с номером 1. Ответ в  SMS выглядит следующим образом:

abon? 1: -(+)1  -(+)2  d(e)  p, где -(+)1, -(+)2, d(e) - см. параметры команды abon,

р - переадресация запрещена по инициативе 								абонента(см. команды pause и resume).

### admin  [-(+)1]  [-(+)2]  [d(e)] [-(+)c]

-(+)1	- запретить(разрешить) управление выходом OPN1 для ВСЕХ абонентов;

-(+)2	- запретить(разрешить) управление выходом OPN2 для ВСЕХ абонентов;

d(e)	- запретить(разрешить) переадресацию для ВСЕХ абонентов;

-(+)с	- запретить(разрешить) пользовательские SMS для ВСЕХ абонентов.

Устанавливает глобальные параметры, действующие для ВСЕХ абонентов независимо от их индивидуальных настроек.

Пример: admin -2 -c - запретить управление выходом OPN2 и пользовательские SMS для ВСЕХ абонентов.

### admin?

Отобразить текущие глобальные настройки (список параметров см. команду admin).

### pass  pppp

pppp - новый PIN-код администратора.

Установить новый PIN-код администратора. PIN-код состоит из цифр (максимум 4 знака).

Пример: pass 3456 - установить PIN-код администратора 3456.

### adminph  +nnnnnnnnnnn

Установить номер телефона администратора. SMS необходимо отправлять с ТЕКУЩЕГО номера администратора, а не с телефона, указанного в команде.

### adminra  redir_addr

redir_addr - адрес для переадресации.

Установить адрес, SMS с которого перенаправляются на номер администратора без обработки GSM-коммутатором. Максимальная длина адреса - 16 символов.

Пример: adminra +1234567890 - SMS с номера +1234567890 будут перенаправляться на номер администратора.

### admindel

Удалить номер администратора и сбросить PIN-код администратора на заводское значение.  SMS необходимо отправлять с ТЕКУЩЕГО номера администратора.

### phone?  +nnnnnnnnnnn

Проверить записан ли номер телефона +nnnnnnnnnnn в памяти GSM-коммутатора. Если телефон найден в памяти GSM-коммутатора, ответ в  SMS выглядит следующим образом:

phone?:aaaa [main], где аааа - номер абонента на которого записан номер телефона,

main - номер телефона является основным 									     для данного абонента.

### pause аааа

аааа - номер телефона.

Запретить переадресацию для абонента аааа по инициативе самого абонента. Пользовательские SMS должны быть разрешены администратором (см. команду admin). 	Команда должна отправляться с основного номера данного абонента.

### resume aaaa

аааа - номер телефона.

Разрешить переадресацию для абонента аааа по инициативе самого абонента. Пользовательские SMS должны быть разрешены администратором (см. команду admin). 	Команда должна отправляться с основного номера данного абонента.

### din vvv

vvv - значение усиления динамика.

Установить усиление динамика GSM-коммутатора (регулирует громкость абонента в блоке вызова). Допустимые значения: 0-100.

### din?

Отобразить текущее усиление динамика GSM-коммутатора.

### mic vv

vv - значение усиления микрофона.

Установить усиление микрофона GSM-коммутатора (регулирует громкость посетителя в телефоне абонента). Допустимые значения: 0-15.

### mic?

Отобразить текущее усиление микрофона GSM-коммутатора.

# ОНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Для обновления программного обеспечения GSM-коммутатора необходимо записать файл прошивки (*.bin) на SD карту памяти (поддерживаются microSD карты памяти объемом до 32ГБ). ВНИМАНИЕ! На SD карте не должно быть других файлов с расширением .bin!!!

Далее при выключенном питании вставить SD карту в соответствующий слот  GSM-коммутатора. Подать питание на GSM-коммутатор. Программное обеспечение автоматически обновится. Во время прошивки светодиод HL2 горит постоянно. Далее GSM-коммутатор переходит в обычный режим работы.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Коммутатор МK-GSM вер.2				1 шт.

Антенна GSM BY-GSM-12 SMA-M с кабелем 3м 	1 шт.

Паспорт 							1 шт.

Крепеж 							1 комплект

Индивидуальная упаковка 					1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям МТКМ.420570.003 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммутатор МK-GSM v2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: 8 800 250 33 97,

+7 (4832) 68-37-95.

www: http://www.metakom.ru

e-mail: os@metakom.ru

# Text boxes

v.2